## Slide 1
新一代垃圾焚烧技术 —
垃圾衍生燃料气化发电项目
新弘源科技股份有限公司

## Slide 2
公司简介
新弘源科技股份有限公司是在国家工商局注册的高新技术企业，总部设立在青岛国家高新技术产业开发区。
针对我国原生混合垃圾的复杂特性，借鉴发达国家先进处理技术，创新研发了MBC 垃圾衍生燃料气化发电技术，MBC先进适用，具有优良的环境、技术、经济优势。
公司于2014年在临沂国家高新区建设了300吨/日示范工程项目，MBC技术实现产业化。MBC工厂清洁生产指标、垃圾资源化利用率、发电效率、经济技术比、占地面积等，均达到国际领先水平，为我国垃圾资源化清洁处理提供了无害化、资源化、减量化新解决方案。
MBC 技术填补国内技术空白，已获得国家发明、实用新型专利16项，拥有自主知识产权。

## Slide 3
垃圾焚烧技术现状与发展
—— 我国目前垃圾焚烧处理的现状，是直接焚烧原生混合垃圾，不经分类的原生混合生活垃圾成分复杂，含水率高、厨余垃圾含量多、热值低、可燃性极差，直接入炉焚烧导致诸多弊端问题产生，引起民众抵制和技术争议。
德国等发达国家也经历了原生垃圾直接焚烧的阶段，但迫于环境压力，于2000年制定了入炉垃圾的标准，规定未经分类的原生垃圾严禁直接入炉焚烧，以此实现了垃圾焚烧的高效能源利用和清洁化生产，达到欧盟2000污染排放标准。

## Slide 4
我国原生垃圾的典型组分
左图为青岛城市生活垃圾的全年平均组分构成。
其中：
无机物：6.607%
可燃物：24.25%
厨余垃圾：68.9%
含水率：57%
平均含水率：57%
我国的生活垃圾普遍以混合收集方式，根据地域、城乡等不同，不可燃物质约占8～30%；可燃物约占20～35%；厨余垃圾约占50～65%；含水率约为45～65%；低位热值约为3000～5200KJ/kg，燃烧性能较差。

## Slide 5
垃圾焚烧技术原理与现状
与煤炭发电原理相同，垃圾焚烧发电就是把垃圾当作燃料，在锅炉内进行热化学反应产生热能发电，同时达到垃圾减量目的。焚烧处理具有减量化、资源化效果好的优势，已成为我国垃圾处理的主流技术。我国目前垃圾焚烧主要有炉排炉和循环流化床炉两种炉型。
我国的原生混合生活垃圾成分复杂，热值低，可燃性差，直接入炉焚烧存在以下弊端问题：
1）低位热值低于1200大卡，难以稳定高温燃烧满足 “三T”标准；
2）为适应原生垃圾的恶劣性质，垃圾焚烧厂建设成本高昂；
3）炉渣含有大量不可燃和未燃尽物，难以资源化利用需再填埋处理；
4）大量渗滤液需外排处理，燃烧温度低时臭味污染严重；
5）在320～820℃温度域，会大量产生剧毒物质二噁英等次生污染物；
6）能源利用效率和清洁化水平较低，引起民众抵制。
解决垃圾焚烧弊端的唯一正确方法，是对垃圾进行分类处理，降低水分提高热值，提高入炉垃圾的燃烧性能。这是发达国家已经实践证明的正确技术方向，是提高我国垃圾焚烧技术水平的必然选择。

## Slide 6
生活垃圾焚烧发电厂工艺

## Slide 7
炉排炉技术原理及生产工艺
原生垃圾卸入贮仓经3～7天的沥水，由抓斗送入锅炉，垃圾在炉排上以层燃方式燃烧，在炉排的尾端排出炉渣。焚烧锅炉产生的蒸汽发电。主要问题：投资大运营成本高，氯腐蚀严重故障率高，约15%渗滤液需外排处理，烘干水分热能损失大（6吨水/1吨标煤的能耗），炉膛温度不稳定，炉渣杂质多质量差，需再处理或填埋，飞灰产量约3～4%。

## Slide 9
循环流化床锅炉技术原理及生产工艺
原生垃圾经简单预处理后卸入贮仓，由抓斗送入锅炉，垃圾在炉筒内用高压风吹起，以流态化方式燃烧，大颗粒经分离器收回炉内循环，炉渣在底端排出。垃圾焚烧产生的热烟气进入余热锅炉产生蒸汽发电。主要问题：原生垃圾难以形成循环燃烧，需加煤助燃，砖石等经常砸坏炉底，余热锅炉氯腐蚀和积灰严重，运行故障率较高，常有臭味排放，“三T”工艺不稳定，飞灰产量约6%。

## Slide 11
自 1903年丹麦开始采用焚烧方式处理生活垃圾，已有一百多年历史。在发展过程中，发现不经处理的原生垃圾直接焚烧，存在垃圾热值低燃烧温度不稳定、发电效率低、锅炉腐蚀及故障率高，尤其是存在二噁英等次生污染问题。为此，德国于2000年颁布《德国生活垃圾处理技术条例》(TASiedlungsabfall)，制定了垃圾的入炉标准，规定未经分类的垃圾禁止直接入炉焚烧。
在严格标准限制之下，发达国家采取垃圾分类收集和工厂化预处理两种措施，提高入炉垃圾的质量。德国开发的衍生燃料（RDF）技术，即通过对垃圾的分选分类、干燥，制成热值约4000大卡的RDF后入炉焚烧，极大改善了焚烧炉工况，提高了发电效率，减少了锅炉故障率和烟气污染物，尤其是降低了二噁英等污染物的排放量，实现了焚烧烟气的近零排放。
我国的生活垃圾成分更为复杂，可燃性更差，存在的次生污染问题更为突出。在社会化分类收集推行困难情况下，工厂化处理方式，是适合我国国情的垃圾清洁化焚烧技术的发展方向。
发达国家垃圾焚烧技术的发展现状

## Slide 12
MBC 技术与生产工艺简介
— 我公司自2007年起借鉴国外先进技术，针对我国原生混合垃圾的特性，研发MBC（Mechanical- Biological-Clean energy utilization，机械—生物—能源清洁利用）技术。
MBC通过工厂化机械—生物联合处理技术，将垃圾制成衍生燃料RDF，采用控气型分级气化燃烧炉进行高效、清洁化发电。
MBC具有占地面积小，模块化标准化建设，清洁化生产水平高，经济技术比好等优势，采用垃圾衍生燃料气化燃烧方式，从源头上解决了垃圾直接焚烧存在的弊端。
MBC减少约 45% 的垃圾焚烧量，清洁化生产，先进适用。

## Slide 13
称重计量
给料机
资源化分选
净化装置
生物干化与煤质化
衍生燃料（RDF）
冷凝装置
厨余垃圾
垃圾运输车入厂
废气达标排放
卸车
砖石渣土
金属塑料瓶等
可燃物
水蒸汽
废气
废气
回收利用
回收利用
水蒸汽
冷凝水回用
RDF
物料混合
RDF气化发电
破碎处理
MBC生产工艺流程图

## Slide 14
MBC— 垃圾生物高温干化技术
原生垃圾含水率超过50%，导致热值低难焚烧。MBC 采用专利生物干化技术降低垃圾水分，产生的水蒸汽采用专利冷凝技术冷凝为蒸馏水回用于生产，工厂无渗滤液排放。生物干化是绿色处理技术，不需化石能源，解决了垃圾干化和渗滤液处理难题。

## Slide 15
混合垃圾自动化机械分选分类技术
原生混合垃圾成分复杂，垃圾破袋、分选分类是垃圾资源化处理的难题，MBC采用专利自动化机械分选工艺，实现了原生 混合垃圾的工厂化分选和资源化分类。生产线自动化水平高，处理效率高，运行安全稳定，适用于各种城乡原生混合生活垃圾的处理。

## Slide 16
厨余垃圾生物煤质化技术
原生垃圾中瓜果蔬菜弃物及剩饭菜等厨余垃圾占到50%以上，厨余垃圾难以燃烧。MBC 采用专利生物技术，仿生自然界植物变煤的煤质化过程，在微生物与活性酶作用下，使厨余垃圾生化为棕黑色、粉末状、干燥无味的可燃物质，其热值≥6200KJ/kg，创新解决了厨余垃圾焚烧处理难题。

## Slide 17
生物净化技术净化臭味污染
垃圾恶臭是最直接的环境污染，引起民众抵制。MBC采用专利组合生物净化处理技术，高效净化生产过程中垃圾臭味，在临沂示范厂已达到生产车间内无臭味，厂区内无异味的优良环境效果，彻底解决了垃圾恶臭污染的世界难题，达到世界领先水平。

## Slide 18
创新研发的系列环保高效复合生物菌
公司引进高端人才，组建生物技术研发中心，研发成功高效除臭菌、兼氧高温菌、复合泥炭菌等系列高科技环保生物新产品。
高效除臭菌还可广泛用于各领域的臭味净化，如养鸡场、养猪场、屠宰场、垃圾运输车、垃圾收集站、垃圾填埋场、皮革厂、污水处理厂等。
经山东省青岛市疾病预防控制中心检测，系列生物菌对眼睛、皮肤刺激性为0，属无刺激性；经口服用试验毒性为0，属实际无毒。

## Slide 19
垃圾再生能源的高效清洁化利用
MBC通过对垃圾的深度处理，去除杂质及水分制备成再生燃料RDF，与原生垃圾相比，具有了良好的燃烧性能，实现了RDF气化高效、清洁化能源利用，从源头上解决了原生垃圾直接焚烧存在的弊端问题，是对常规垃圾焚烧工艺的革命性创新。
对比项目 | 原生垃圾 | 垃圾衍生燃料 RDF
不可燃杂质及大物处理 | 不去除，不破碎 | 去除杂质，大物破碎
垃圾含水率 | 含水率大于50% | 含水率≤25%
砖石、金属等不可燃物质 | 不经分选，直接入炉 | 分选剔除，资源利用
厨余垃圾 | 直接入炉焚烧 | 经煤质化处理为燃料
低位热值（KJ/kg) | 1700～5000（KJ/kg) | 9200～14200（KJ/kg)
化石燃料助燃 | 添加煤、油助燃 | 不添加燃料助燃
锅炉燃烧温度及二噁英分解 | 燃烧温度波动大，炉膛内难以稳定≥850℃和高温停留≥2秒 | 稳定达到≥950℃，高温停留≥4秒，充分裂解二噁英前体物
炉渣数量、质量 | 含有大量杂质，产量大 | 质量好，直接资源化利用
垃圾焚烧及烟气排放量 | 100%焚烧与排放 | 减少45%以上焚烧量
锅炉设备运行 | 运行条件差，故障率高 | 运行条件好，稳定运行
污染物排放标准 | 多项污染物指标，面临国家2014新排放标准的考验 | 经德国、日本等国实践，符合更高的污染物排放标准

## Slide 20
领先的控气型分级气化燃烧技术
与煤气化原理相同，垃圾气化可实现高效、清洁化能源利用。我公司与大型锅炉制造集团和中科院联合开发的LF—控气型分级气化燃烧炉，使RDF在缺氧条件下裂解气化，通过控气在炉内分级燃烧，高温域达到950℃，停留时间大于4秒，充分满足了“三T”工艺标准，高温裂解产生二噁英的苯环类前体物，突破常规焚烧炉低温低压技术禁区，实现中温中压运行，极大减少了次生污染及飞灰量，实现再生能源的高效、清洁化利用。

## Slide 21
原生垃圾焚烧后剩余炉渣量大，其中含有大量砖石陶瓷金属等不可燃物，和未燃尽的塑料、织物、鞋等，需要再分选或填埋处理。
左图：链排炉 排出的炉渣。
垃圾再生燃料中不含砖石金属等杂质，剩余炉渣量少，质量好可制建材、填坑复垦、铺路等资源化利用。
右图：气化炉排出炉渣。

## Slide 22
生活垃圾的“分布式”处理方案
“分布式”处理方案：建设多个MBC衍生燃料制备工厂，将RDF集中到一个焚烧发电厂利用，该方式适用于：
1、在大型城市替代大型垃圾中转站，把垃圾制成RDF后运输，减少原生
垃圾运输量约45%，节约运费和对交通资源的占用，减少污水、臭味
沿途污染。
2、解决因垃圾运输半径造成的一个大型城市需要建设多个垃圾焚烧厂问
题，实现在一个城市只建设一个垃圾焚烧厂。
3、“分布式”方案，可使“县域共享”模式得以实现。

## Slide 23
300t/d 建设方案示意图
占地面积约为：14600m²（35亩），装机负荷：4MW

## Slide 24
500t/d 建设方案示意图
占地面积约为：21000m²（46亩），装机负荷：6MW

## Slide 25
1000t/d 建设方案示意图
占地面积约为：40000m²（60亩），装机负荷：12MW

## Slide 26
2000t/d 建设方案示意图
2000t/d MBC工厂示意图
占地面积约为：73300m²（110亩），装机负荷：2×12MW

## Slide 27
适应未来长期发展的绿色垃圾处理技术
国家《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出“重点推动清洁焚烧、二噁英控制、飞灰无害化处置和利用、渗滤液处理、气味控制、鼓励采用资源化利用技术处理生活垃圾。”明确了我国垃圾处理技术的技术的发展方向。
我国原生垃圾成分复杂，含水率高，热值低，可燃性差，直接焚烧处理存在严重不足和次生污染，常规的焚烧方式势必被新技术所取代。
发达国家采取的社会化垃圾分类方式在我国推行困难，社会化分类不但取决于城市管理水平和民众素质，更重要是分类后垃圾需要分类收集运输和分类处理，在我国存在经济、技术、管理等各方面障碍因素。MBC工厂化处理方案是解决我国垃圾分类处理，实现资源化利用的，符合国情的先进适用解决方案。
MBC技术可适应我国未来长期的社会经济发展需要，和不断提高的环境污染控制标准要求。

## Slide 28
垃圾填埋场生态修复、复垦利用工程
垃圾填埋场封场后，需要长时间处理污水，垃圾彻底分解需要上百年时间，被占用的土地得不到利用，形成城市“毒瘤”，对周边的生态环境和土地利用价值造成严重影响。
MBC技术可全量化、资源化处理填埋场陈腐垃圾，对填埋场土地进行
微生物修复，恢复土地利用价值，处理工艺步骤如下：
1）将陈腐垃圾挖出，送入MBC工厂进行机械生物处理；
2）垃圾可燃物气化发电，渣土炉灰等制砖等建材资源化利用；
3）对填埋场土地进行生物处理，包括土壤微生物降解还原氧化处理和植
物处理两个过程，满足污染土地的复垦标准；
4）根据国务院《土地复垦条例》规定，恢复土地利用价值和生态环境。
实施方案：
填埋场土地生态修复投资可采用PPP模式/特许经营模式，由我公司独资或与政府融资平台合资，进行垃圾填埋场生态修复工程的投资建设。复垦的土地按照《土地复垦条例》规定，由投资者使用。

## Slide 29
临沂市 300t/d MBC产业化示范工程

## Slide 30
对比项目 | 常规焚烧技术 | MBC技术
占地面积 | 100～120亩（1000t/d） | 58～60亩（1000t/d）
建设周期 | 18～24个月 | 12个月
入炉垃圾状况 | 原生混合垃圾全部入炉 | 分选后制成RDF入炉
垃圾焚烧方式 | 炉排炉/流化床锅炉 | 热解气化高效清洁燃烧
锅炉运行天数 | 8000小时/年（330天） | 8400小时/年（350天）
垃圾渗沥液 | 预处理后送污水厂处理 | 不外排，全部回用
臭味处理 | 抽入锅炉焚烧 | 设置高效生物净化装置
炉渣质量与处置 | 产量≥25%，需填埋处理 | 产量≤16%，资源化利用
飞灰 | 产生量5～8% | 产生量1.5～2%
“三T”工艺标准 | 燃烧温度≥850℃；烟气停留≥2s；湍流 | 燃烧温度≥900℃；烟气停留≥4s；充分湍流
烟气净化处理 | 半干法+活性炭+布袋除尘 | 增加气溶胶粒子荷电凝并
税收贡献（所得税） | 8～12元/吨垃圾 | 25～28元/吨垃圾
与常规垃圾焚烧技术技术经济数据对比

## Slide 31
合作模式与服务范围
根据国务院《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》《基础设施和公用事业特许经营管理办法》规定，我公司以PPP模
式，向政府提供以下服务：
• 以BOO/BOT/BTO等模式， 投资建设与运营MBC垃圾处理设施；
• 为常规垃圾焚烧厂配套建设RDF工厂，实现增量扩容，达标排放；
• 改造、建设城市大型垃圾中转站；
• 资源化处理填埋场陈腐垃圾，复垦填埋场土地。
联系地址：深圳市罗湖区红岭中路建设集团A座6楼
联系电话：0755-32865228 40000-23872
联系 人：魏超 彭程 13530315454
微信：china12345k 邮箱：809518859@qq.com